## Slide 1: KRW, rivierherstel en verdroging in de Bovenrijn
Presentatie van Alexander Klink op 22 mei 2023 in Nijmegen
In opdracht van ARK
Notes: In the graph the maximum year temperature is depicted for Rhine and Meuse over the last 50 years.

## Slide 2: Verandering van de macrofaunagemeenschap in Rijn en Maas in 1700 – 2000 AD
KRW score is gedaald van 0,85 naar 0,35
Chart: 
| bomen | slibbodem | zandbodem | vegetatie | stortsteen | eurytoop
1745 | 0.67 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0
Chart: 
| bomen | slibbodem | zandbodem | vegetatie | stortsteen | eurytoop
1985 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.77 | 0.12

## Slide 3
Taakstelling KRW: Schone en ecologisch gezonde rivieren in 2027 of eerder
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Monitoring ecologie en chemie geen
Aanleg 1 eenzijdig aangetakte nevenwateren negatief
Aanleg stromende nevengeulen te weinig water
Plaatselijke ontstening oevers te kleine schaal
Plaatsing bomen in kribvakken en nevengeulen te kleine schaal
Aanleg langsdammen nog onbekend

## Slide 4: KRW-score in de tijd: IJssel 1976-2015
Effect verbetering waterkwaliteit
1976-1983 Verbetering waterkwaliteit
1984-1993 Geen metingen
1993-2015 Achteruitgang
Exoten uit de Donau vanaf 1995
Exoten
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Notes: l/sdjdfgjf

## Slide 5
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief

## Slide 6
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief

## Slide 7
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief
Aanleg stromende nevengeulen te weinig water
Nevengeul van Beneden Leeuwen monitoring macrofauna 1994-2013
De toevoer naar de nevengeul wordt bepaald door twee duikers die in verbinding staan met de Kaliwaal. Dit was en is volstrekt onvoldoende voor riviergebonden macrofaunasoorten.
Alleen als de uiterwaard geïnundeerd wordt treedt vestiging op van kenmerkende soorten

## Slide 8
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief
Aanleg stromende nevengeulen te weinig water
Nevengeul van Beneden Leeuwen monitoring macrofauna 1994-2013
Doordat de watertoevoer zo gering is, is de zuiging door de scheepvaart via de brede benedenstroomse opening met de Waal enorm. Dit figuur laat zien dat de stroomsnelheid continu verandert. Funest voor de stroomminnende macrofauna

## Slide 9
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief
Aanleg stromende nevengeulen te weinig water
De KRW-score voor macrofauna is direct afhankelijk van het de hoeveelheid water die de nevengeul bij Beneden Leeuwen mag verwerken.

## Slide 10
Maatregelen vanaf 1980: Effect
Sanering organische vervuiling, olie en metalen goed
Aanleg 1-zijdig aangetakte nevenwateren negatief
Aanleg stromende nevengeulen te weinig water
Na te weinig water soms ook helemaal geen water (2 mei 2011)

## Slide 11
Taakstelling KRW: Schone en ecologisch gezonde rivieren in 2027 of eerder
Geen (effectieve) maatregelen vanaf 1980 tegen:
Zuiging door scheepvaart
Toenemende bodemerosie bovenrivieren
Toenemende sedimentatie benedenrivieren
Fluctuerende afvoer door stuwen en waterkrachtcentrales

## Slide 12: Taakstelling KRW: Schone en ecologisch gezonde rivieren in 2027 of eerder. Resultaat 2027
In de KRW periode 2000-2027 is het niet gelukt om maatregelen uit te voeren die effectief de negatieve gevolgen van
Scheepvaart (in de breedste zin en incl. exoten)
Micro-verontreinigingen
Klimaatverandering
1-Zijdig aantakken als ecologische maatregel
te mitigeren

## Slide 13: KRW-score in Nederlandse rivieren
Ook de onbevaarbare Grensmaas scoort slecht
Notes: l/sdjdfgjf

## Slide 14: KRW score goed in het onbevaarbare oostelijke deel en slecht in westelijke bevaarbare deel van de Seine
Notes: Rond 1900 (gedateerd) slaat de score om van goed naar matig

## Slide 15: Hoe komen we af van al die ellende van de scheepvaart? Wat kunnen we doen om het klimaat voor te zijn? Wanneer gaan we eindelijk de juiste maatregelen bedenken en uitvoeren?

## Slide 16: Dank voor uw aandacht!

## Slide 17: 20 jaar nevengeul Leeuwense Waard en mogelijke trend klimaatverandering
Chart: Effect afvoer op aantal kenmerkende soorten Beneden Leeuwen 1994-2013
| 34335 | 34700 | 35065 | 35431 | 36526 | 37257 | 37987 | 38353 | 38718 | 39083 | 39448 | 39814 | 40179 | 40544 | 41275
 | 13 | 27 | 11 | 18 | 13 | 15 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11
Notes: Na record afvoeren 1993 – 1995 een aflopende zaak in de Leeuwense Waard

## Slide 18: 20 jaar nevengeul Leeuwense Waard en 2 jarige proef met bomen
Kenmerkende soorten | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | Bomen
Brillia longifurca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Micropsectra apposita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Polypedilum pedestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rheotanytarsus photophilus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Synorthocladius semivirens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Brillia bifida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rheotanytarsus rhenanus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rheocricotopus fuscipes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Micropsectra atrofasciata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cricotopus triannulatus agg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paratrichocladius rufiventris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paratanytarsus dissimilis agg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Harnischia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Boophthora erythrocephala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gammarus pulex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tvetenia calvescens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tvetenia discoloripes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tvetenia verralli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hydropsyche bulgaromanorum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rheocricotopus chalybeatus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rheopelopia ornata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Caenis macrura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Parachironomus frequens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Potamanthus luteus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Calopteryx splendens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Neureclipsis bimaculata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lithoglyphus naticoides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chironomus nudiventris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Polypedilum scalaenum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chironomus acutiventris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cryptochironomus rostratus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lipiniella moderata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Psychomyia pusilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lipiniella araenicola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Caenis luctuosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cryptotendipes usmaensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aantal taxa | 13 | 24 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 25
Notes: Na record afvoeren 1993 – 1995 een aflopende zaak in de Leeuwense Waard